## Slide 1: Module Introduction aux réseaux
3ème séance : Cours/TP
Réseaux Locaux (LAN) et la technologie Ethernet
Taghrid Asfour

## Slide 2: LAN et Ethernet
Objectifs
Identifier les technologies LAN les + utilisées
Comprendre les concepts d’Ethernet
Le rôle et la configuration d’un commutateur Ethernet
Le protocole ARP (Address Resolution Protocol)
Apprendre à configurer un switch
La redondance et la gestion des boucles de commutation
Etapes
Concevoir et configurer un réseau LAN/Ethernet pour une première salle de TP Identifier le rôle du protocole ARP
Concevoir et configurer un réseau LAN/Ethernet pour une deuxième salle de TP Connecter les deux salles
Configurer un système d’exploitation réseau (IOS cisco) Analyser le contenu de la table de commutation Analyser le protocole STP (Spanning Tree Protocol)

## Slide 3: Consignes de travail
Travailler en monôme ou en binôme
Démarrer les machines sous Linux (Ubuntu)
Se connecter avec vos identifiants CPE
Créer un répertoire CRP/S3-Exploration et travailler dans ce répertoire
Utiliser le logiciel packettracer:
  Entrer la commande « /softwares/INFO/pt/packettracer& » dans un terminal

## Slide 4: EtapE I
Conception d’un réseau LAN/Ethernet pour une salle de TP (D101) et analyse du protocole ARP

## Slide 5: Un peu de théorie: Technologies LAN
2 technologies LAN dominent aujourd’hui
  Ethernet:
    IEEE 802.2 normes pour la couche LLC
    IEEE 802.3 normes pour la couche MAC
  WIFI (IEEE 802.11 normes)
    Fera l’objet d’un autre cours
Notes: Pour les enseignants: Pas besoin d’entrer trop dans le détail sur cette partie

## Slide 6: Un peu de théorie: Ethernet
La sous-couche LLC (Logical Link Control)
  Une sous-couche logicielle indépendante du matériel
  Gère la communication entre les couches supérieures (logicielles) et les couches inférieures (matérielles)
  Extrait les données des protocoles réseau (IPv4 ou IPv6) et leur ajoute des informations de contrôle, pour faciliter la transmission du paquet jusqu’au nœud de destination
  La sous-couche LLC est en quelque sorte le pilote de la carte réseau

## Slide 7: Un peu de théorie: Ethernet
La sous-couche MAC
  La sous-couche inférieure de la couche liaison de données
  Mise en œuvre au niveau matériel (sur la carte réseau)
  Les spécifications sont décrites par les normes IEEE 802.3
2 fonctions principales
  Encapsulation de données
    Délimitation des trames
    Adressage
    Détection des erreurs
  Contrôle d’accès au support de transmission
    CSMA/CD

## Slide 8: Un peu de théorie: trame Ethernet

## Slide 9: Un peu de théorie: trame Ethernet

## Slide 10: Un peu de théorie: trame Ethernet

## Slide 11: Ethernet: l’adresse MAC
Adressage physique
Taille de l’adresse 48bits
  Présentés sous forme de 12 nombres hexadécimaux
  Exemple: 00-08-02-90-C9-52
Stockée dans la mémoire ROM de la carte réseau
Au démarrage l’adresse MAC est copiée dans la mémoire RAM de l’ordinateur:
  Cette valeur d’adresse dans la RAM sera utilisée comme adresse source de tous les paquets originaires de cet ordinateur
Pour examiner l’adresse MAC:
  La commande ipconfig sous Windows
  La commande ifconfig sous Linux
http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt

## Slide 12: Ethernet: Unicast
Communication point-to-point
Niveau IP: adresses IP source et destination
Nécessite d’ajouter l’adresse MAC source et l’adresse MAC destination à la trame

## Slide 13: Ethernet: Brodcast
Communication one-to-all
Une machine envoie un message à toutes les autres machines dans le même réseau
Niveau IP (tous les bits de la partie machine de l’adresse IP destination sont à 1)
Niveau MAC: adresse MAC destination: FF-FF-FF-FF-FF-FF

## Slide 14: Travail demandé (guidé par le prof)
Notes: Pour le prof:
Montrer et expliquer le contenu de l’entête Ethernet. Interroger les élèves: comment le PC1 récupère l’adresse MAC du PC2 et inversement?
Expliquer le fonctionnement du protocole ARP
Demander aux élèves d’examiner la table arp sur le PC1 et de refaire le ping et d’analyser la requête ARP (commande arp –a)
Faites remarquer aux élèves qu’aucune configuration particulière n’a été nécessaire sur le switch
Faites remarquer aux élèves que les PCs n’ont pas besoin d’une adresse IP de gateway pour communiquer au sein du même réseau

## Slide 15: Explications: Protocole ARP
Les adresses de couche 2 sont utilisées pour déplacer la trame sur le même réseau
Les adresses de couche 3 sont utilisées pour déplacer les paquets d’un réseau à l’autre jusqu’à la destination
Fonctions du protocole ARP
  La résolution des adresses IPv4 en adresses MAC
  La tenue d'une table des mappages (table arp)
  Le protocole ARP utilise les requêtes et les réponses ARP pour fonctionner
Fonctionnement du protocole ARP
  Cas 1: La source et la destination sont dans même réseau (A envoie un message à B)
  Cas 2: La source et la destination ne sont pas dans même réseau (A envoie un message à C)
A: @IP 1.1.1.1/24
@MAC 01:32:45:5B:5D:0A
Réseau: 1.1.1.0/24
Réseau: 2.2.2.0/24
B: @IP 1.1.1.2/24
@MAC 1B:54:66:51:5C:10
C: @IP 2.2.2.1/24
@MAC 44:65:52:5C:5E:12
D: @IP 2.2.2.2/24
@MAC 65:32:12:5B:5A:1E
Fa0/0: @IP 1.1.1.254/24
@MAC 22:33:44:55:66:77
Fa0/0
Fa0/1
Fa0/1: @IP 2.2.2.254/24
@MAC 88:99:10:11:22:33

## Slide 16: Explications: Protocole ARP
Cas 1: A envoie un message à B (exemple: ping 1.1.1.2)
  Opération 1 sur A: RES1= @IP A & masque réseau de A
  Opération 2 sur A: RES2= @IP B & masque réseau de A
    Si RES1 == RES2 alors A comprend que la destination B est dans le même réseau
  S’il s’agit d’une première communication entre A et B alors A ne connait pas l’adresse MAC de B (il ne connait que l’adresse IP de B)
  A envoie une requête ARP (message de broadcast vers l’@ MAC FF.FF.FF.FF.FF.FF) pour demander à toutes les machines du réseau 1.1.1.0/24 "si vôtre @IP est 1.1.1.2 alors envoyez moi votre @MAC SVP "
  La machine B répond à A, et uniquement à A. Les autres machines ne répondent pas
  A stocke une entrée dans la table arp (une association entre l’@IP 1.1.1.2 et l’@MAC 1B:54:66:51:5C:10)
  A envoie une trame (les données) avec l’@MAC source de A et l’adresse MAC destination de B
A: @IP 1.1.1.1/24
@MAC 01:32:45:5B:5D:0A
Réseau: 1.1.1.0/24
Réseau: 2.2.2.0/24
B: @IP 1.1.1.2/24
@MAC 1B:54:66:51:5C:10
C: @IP 2.2.2.1/24
@MAC 44:65:52:5C:5E:12
D: @IP 2.2.2.2/24
@MAC 65:32:12:5B:5A:1E
Fa0/0: @IP 1.1.1.254/24
@MAC 22:33:44:55:66:77
Fa0/0
Fa0/1
Fa0/1: @IP 2.2.2.254/24
@MAC 88:99:10:11:22:33
1: Requête ARP
2: Réponse ARP
3: Trame de données
1
1
1
2
2
3
3

## Slide 17: Explications: Protocole ARP
Cas 2: A envoie un message à C (exemple: ping 2.2.2.1)
  Opération 1 sur A: RES1= @IP A & masque réseau de A
  Opération 2 sur A: RES2= @IP C & masque réseau de A
    RES1 != RES2 alors A comprend que la destination C n’est dans le même réseau
  A doit envoyer la trame à sa passerelle (Fa0/0 du routeur)
  A récupère l’adresse MAC de Fa0/0 avec ARP (comme expliqué précédemment car A et Fa0/0 sont dans le réseau)
  A envoie la trame à la Fa0/0
  Le routeur reçoit la trame et supprime l’entête Ethernet
  Le routeur sait qu’il faut acheminer le paquet via la fa0/1 (on l’expliquera ultérieurement)
  Le routeur ajoute une nouvelle entête Ethernet avec l’@MAC source de Fa0/1 et l’@MAC destination de C
    Si c’est la première communication entre la f0/1 et C alors le routeur envoie une requête ARP via la F0/1 à destination du réseau 2.2.2.0/24
    C répond à la requête ARP et donne son @MAC au routeur qui le stocke dans sa table arp et achemine la trame de f0/1 à C
A: @IP 1.1.1.1/24
@MAC 01:32:45:5B:5D:0A
Réseau: 1.1.1.0/24
Réseau: 2.2.2.0/24
B: @IP 1.1.1.2/24
@MAC 1B:54:66:51:5C:10
C: @IP 2.2.2.1/24
@MAC 44:65:52:5C:5E:12
D: @IP 2.2.2.2/24
@MAC 65:32:12:5B:5A:1E
Fa0/0: @IP 1.1.1.254/24
@MAC 22:33:44:55:66:77
Fa0/0
Fa0/1
Fa0/1: @IP 2.2.2.254/24
@MAC 88:99:10:11:22:33
Trame envoyée de A vers f0/0
Le routeur supprime l’entête Ethernet et ajoute une nouvelle entête
Trame acheminée de f0/1 à C

## Slide 18: Explications: Protocole ARP
Suppression des entrées d'une table ARP
  Des données sont supprimées de la table ARP de l'appareil lorsque le temps de mise en mémoire cache expire
  Le temps de mise en mémoire cache dépend du système d'exploitation.
  Des entrées ARP peuvent être supprimées manuellement
Tables ARP
  Afficher le contenu de la table ARP
    sur IOS Cisco: show ip arp
    sur des ordinateurs Windows : arp –a
  Supprimer le contenu de la table ARP
    sur IOS Cisco: clear arp-cache
    sur des ordinateurs Windows : arp -d
  Ajouter une entrée statique dans la table arp
    sur IOS Cisco: arp @IP @MAC
    sur des ordinateurs Windows : arp -s @IP @MAC

## Slide 19: EtapE II
Concevoir et configurer un réseau LAN/Ethernet pour une deuxième salle de TP (En autonomie)

## Slide 20: Travail demandé

## Slide 21: EtapE III
Configurer un système d’exploitation réseau (IOS Cisco) Analyser le contenu de la table de commutation Analyser le protocole STP (Spanning Tree Protocol)

## Slide 22: Un peu de théorie : Cisco IOS
Systèmes d'exploitation
  Le système d'exploitation permet à l'utilisateur d'interagir avec l'ordinateur
  Les interactions entre l'utilisateur et l'ordinateur sont souvent réalisées par l'intermédiaire d'une souris, d'un clavier et d'un écran
  Cisco IOS est également un système d'exploitation
  Cisco IOS permet aux utilisateurs d'interagir avec des appareils Cisco
Cisco IOS permet d'effectuer les tâches suivantes :
  Utiliser un clavier pour exécuter des programmes réseau basés sur une CLI
  Utiliser un clavier pour saisir du texte et des commandes textuelles
  Afficher les sorties sur un écran
Tous les appareils réseau Cisco sont livrés avec un IOS par défaut
  Il est possible de mettre à niveau la version ou un ensemble de fonctionnalités de l'IOS.

## Slide 23: Un peu de théorie : Accès à l’IOS
Méthodes d'accès
  Console (première configuration)
  Accès à distance via le réseau par Telnet ou ssh
Programmes d'émulation de terminal
  PuTTY, Tera Term, SecureCRT

## Slide 24: Un peu de théorie : Explorer l’IOS
Modes de fonctionnement de Cisco IOS
  La configuration initiale doit être effectuée via une connexion de console
  Vous pouvez procéder à la configuration via divers modes de commandes CLI
Modes de commande principaux
  Mode d’exécution utilisateur
  Mode d'exécution privilégié
Modes de commande de configuration
  La commande Configure Terminal vous permet d'entrer en mode de configuration globale
  Les modes de sous-configuration sont accessibles à partir du mode d'exécution privilégié
Navigation entre les différents modes IOS
  Vous pouvez naviguer entre les modes via des commandes
  La commande enable vous permet de passer en mode d'exécution privilégié
  La commande exit vous permet de quitter le mode de commande parent

## Slide 25: Un peu de théorie: Les différents modes
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname Switch-D101
Switch-D101(config)#configure interface fastEthernet 0/1
Switch-D101(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch-D101(config-if)#switchport mode access
Switch-D101(config-if)#exit
Switch-D101(config)#exit
Switch-D101#exit
Switch>
Mode utilisateur
Mode enable ou mode administrateur
Mode de configuration globale
Commande de modification du nom du switch
Entrer en mode de configuration de l’interface
Configurer l’interface fa0/1
Commande de configuration de l’interface
Quitter le mode de configuration de l’interface
Quitter le mode de configuration globale
Quitter le mode enable
Revenir au mode utilisateur simple

## Slide 26: Travail à réaliser
Continuer le travail sur le réseau précédent
Notes: Pour le prof: Bien expliquer le fonctionnement du switch pour le remplissage de la table mac

## Slide 27: Un peu de théorie: La redondance dans un réseau commuté
L’un des objectifs des topologies redondantes est d’éliminer les risques de pannes du réseau provoquées par un composant unique
Pour améliorer leur fiabilité, tous les réseaux ont besoin de redondance
  Problèmes à gérer: principalement les boucles de commutation et l’instabilité de la mac-address-table
Boucle directe
Boucle indirecte

## Slide 28: Un peu de théorie: La redondance dans un réseau commuté, tempête de broadcast
Analyser la situation suivante
La machine A envoie une requête ARP pour récupérer l’adresse MAC de B
Que fera SW1 avec la requête ARP?
Que fera SW2 avec la requête ARP?
Quelles sont les conséquences?
A: @IP 3.3.3.1/24
@MAC:11.21:12.33.AA.BB
B: 3.3.3.2/24
@MAC:23:35:27:82:99:66
SW1
SW2
requête ARP
F0/1
F0/2
F0/3
F0/2
F0/3
A noter qu’une requête ARP est un message de broadcast et que le switch diffuse un message de broadcast entrant sur toutes ses interfaces (à l’exception de l’interface d’entrée du message)

## Slide 29: Un peu de théorie: La redondance dans un réseau commuté, instabilité de la table de commutation
Analyser la situation suivante
La machine A a l’@MAC dans sa table ARP
La machine A envoie un message ping à B
Le SW1 n’a pas une entrée dans la mac-address-table pour B
Que fera le switch SW1 avec la requête ping?
Quelles sont les conséquences au niveau de la mac-address-table de SW2?
A: @IP 3.3.3.1/24
@MAC:11.21:12.33.AA.BB
B: 3.3.3.2/24
@MAC:23:35:27:82:99:66
SW1
SW2
Ping vers 3.3.3.2
F0/1
F0/2
F0/3
F0/2
F0/3
A noter que le ping est un message d’unicast. Si un switch reçoit un message d’unicast, et qu’il ne trouve pas une entrée concernant la destination dans sa MAC-address table, alors le switch diffuse le message à toutes ses interfaces (à l’exception de l’interface d’entrée)

## Slide 30: Un peu de théorie: STP (Spanning Tree Protocol)
STP est un protocole indispensable dans un réseau Ethernet commuté
Il permet d’avoir des liens redondants tout en évitant les boucles directes ou indirectes
STP est activé par défaut sur tous les switch (avec des paramètres par défaut)
Il est souvent nécessaire de paramétrer STP pour avoir une meilleure performance du réseau
SW1
SW2
SW2
SW3
SW1
Interface bloquée (BLK)
Pas de transmission (ni émission, ni réception) de données
Interface bloquée (BLK)
Pas de transmission de données

## Slide 31: Travail demandé

## Slide 32: Pour réviser
Module 4ETI-CRP-2018-2019 sur le site de cisco.netacad.com
  Lire le chapitre 5 (A votre rythme à l’école ou chez vous)
Auto-évaluation (Très fortement conseillée)
  Répondre aux questions de l’examen de fin de chapitre 5 en ligne
  Répondre au questionnaire du chapitre 5 en ligne