## Slide 1: Module Introduction aux réseaux
Introduction aux réseaux
Taghrid Asfour

## Slide 2: Objectifs
Comprendre le rôle primordial d’un réseau : la connectivité
Les principales « architectures » réseaux
  Client/Serveur
  Peer-to-peer (P2P)
Identifier les différents types de réseaux
  Réseaux locaux
  Réseaux étendus
  Internet
Identifier les composants du réseau
  Périphériques finaux
  Périphériques réseau intermédiaires
  Supports de transmission filaires et sans fil
Protocoles et communications réseau
  Les principes et les règles de communication
  Transfert de données sur le réseau
  Normes et protocoles réseau

## Slide 3: Le rôle d’un réseau : la connectivité
Les réseaux n‘ont aucune limite et nous permettent de :
  Travailler
  Apprendre
  Communiquer
  Jouer
Les réseaux sont omniprésents
  Réseaux cellulaires :
    2G, 3G, 4G, et bientôt la 5G
  Autres réseaux sans fil :
    GPS, Wi-Fi, Bluetooth
  Chez vous :
    le DSL, la fibre

## Slide 4: Le rôle d’un réseau : la connectivité
Industrie 4.0
Santé
Logements intelligents et autonomes
Dématérialisation des services
Education
Notes: OK

## Slide 5: Principales architectures / modèles réseaux
Modèle Client/serveur
Les clients demandent et affichent des informations
Les serveurs fournissent des informations aux clients
Avantages / Inconvénients
La majorité des applications réseau actuelles suivent ce modèle
Modèle pair à pair P2P
Chaque ordinateur peut jouer le rôle de serveur et de client
Avantages / Inconvénients ?
Exemples:
  BitTorrent, Blockchain

## Slide 6: Principales architectures / modèles réseaux Client / Serveur
Un client:
Logiciel qui envoie des demandes à un serveur
Un serveur logiciel:
Logiciel qui offre des services
Un serveur (en tant qu’équipement):
Un ordinateur spécifique (ou une machine virtuelle) qui héberge un ou plusieurs serveurs logiciels

## Slide 7: Principales architectures / modèles réseaux : Client / Serveur web
Afficher le contenu de la page http://example.com/example1/index.htm
Une adresse URL (Uniform Resource Locator) est utilisée pour localiser le serveur et une ressource (fichier) spécifique
L'URL identifie les éléments suivants :
  Le protocole utilisé
    généralement HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour les pages Web
    Ou HTTPS pour un transfert HTTP sécurisé
  Le nom de domaine du serveur sollicité (ou son adresse IP)
  La localisation de la ressource sur ce serveur
  Le nom de la ressource

## Slide 8: Principales architectures/modèles réseaux : Client / Serveur
DNS (Domain Name System) :
  traduit les noms Internet en adresses IP
SSH (Secure Shell) :
  utilisé pour permettre un accès distant en ligne de commande aux serveurs et aux appareils réseau
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
  assure l'envoi de messages électroniques et de pièces jointes des clients aux serveurs et des serveurs à d'autres serveurs de messagerie
POP (Post Office Protocol) :
  utilisé par les clients de messagerie pour récupérer des e-mails et des pièces jointes depuis un serveur distant
IMAP (Internet Message Access Protocol) :
  utilisé par les clients de messagerie pour récupérer des e-mails et des pièces jointes depuis un serveur distant
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) :
  utilisé pour configurer automatiquement les appareils avec l'adressage IP et les autres informations leur permettant de communiquer sur le réseau
FTP (File Transfer Protocol) :
  utilisé pour le transfert interactif de fichiers entre les systèmes
Quelques services réseaux basés sur le modèle client/serveur
(On va les étudier de manière détaillée ultérieurement)
Notes: 5.1 – Principes de la collaboration entre clients et serveurs
5.1.2 – Les protocoles TCP/IP pour les services Internet

## Slide 9: Les différents types de réseaux LAN, WAN
Réseaux LAN (Local Area Networks)
  Couvrent une petite zone géographique
  Interconnectent les appareils finaux
  Gérés par une seule entreprise
  Fournissent une bande passante haut débit aux appareils internes
Réseaux WAN (Wide Area Networks)
  Interconnectent les LAN
  Gérés par plusieurs prestataires de services (Opérateurs)
  Fournissent des liaisons à plus bas débit entre les réseaux locaux
Réseaux WAN
Réseaux LAN

## Slide 10: Les différents types de réseaux Internet
Internet
  Réseau mondial de réseaux interconnectés (network of networks)
  Un réseau WAN qui connecte des opérateurs ou des FAI
  Pour l’historique d’Internet visiter le site https://www.vox.com/a/internet-maps
Accès à Internet
  On doit passer par le service d’un FAI (Fournisseur d’Accès Internet)
  5 organisations contrôlent l’attribution d’adresses IP autour du monde
    RIPE NCC (Réseaux IP Européens - Network Coordination Centre)
      registre régional d'adresses IP
      dessert l'Europe et une partie de l'Asie, notamment le Moyen-Orient
      https://www.ripe.net/
  L’attribution des noms de domaine en .fr
    gérée par l’AFNIC en France (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération)

## Slide 11: Les différents types de réseaux Internet : historique
Avant l’Internet il y avait l’ARPANET
Un réseau baptisé Internet en 1984
Aujourd’hui

## Slide 12: Les différents types de réseaux Se connecter à Internet
Les principaux technologies d’accès à Internet aujourd’hui :
  ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
    à travers la boucle locale téléphonique fixe (dont Orange est le propriétaire)
    le dégroupage permet aux autres opérateurs comme Free ou SFR d’utiliser la boucle locale d’Orange
  Fibre optique FTTH (Fiber To The Home)
  Accès mobile (4G, bientôt la 5G) :
    l’opérateur téléphonique est lui-même le FAI
  Par satellite
Le choix dépend :
  de la zone géographique
  du débit demandé
  du prix
  des services inclus
Si vous habitez à Villeurbanne
http://www.ariase.com/fr/haut-debit/rhone/villeurbanne.html
Notes: ADSL: L'accès à Internet par technologie ADSL ou VDSL se fait à travers la boucle locale téléphonique fixe, mais utilise une autre bande de fréquences que le RTC ou le RNIS. Les débits atteints avec cette technique sont de l'ordre de plusieurs Mbit/s.
En France en 2011, l'accès à Internet par ADSL est le principal mode d'accès au haut-débit. 21,5 millions de foyers et entreprises, un million d'abonnés au haut-débit sont connectés au travers de technologies alternatives dont le câble
La boucle locale est la partie de la ligne téléphonique (paires de cuivre) allant du répartiteur de l'opérateur téléphonique jusqu'à la prise téléphonique de l'abonné. Physiquement, il s'agit de tous les câbles urbains que l'on peut voir dans les rues, des câbles souterrains, ainsi que de la paire de fils arrivant chez l'usager.
En France, la boucle locale cuivre est la propriété de l'entreprise Orange, anciennement France Télécom. Jusqu'en 2004, tous les abonnés à un service de téléphonie fixe ou à un accès à Internet de type ADSL devaient donc payer un abonnement à France Télécom, quel que soit leur opérateur. Mais désormais, les frais d'accès à la boucle locale peuvent être payés directement à France Télécom par l'opérateur de l'abonné dans les zones dites dégroupées : on parle alors de dégroupage tota

## Slide 13: Les composants du réseau
Périphériques finaux (Terminaux)
  La source ou la destination d'un message
  Nommez certains appareils finaux
Périphériques réseaux intermédiaires
  Connectent plusieurs réseaux pour former un inter-réseau
  Connectent chaque appareil final au réseau
  Assurent les flux de données sur tout le réseau
  Fournissent la connectivité
Supports de transmission
  Fournissent une passerelle pour la transmission des données
  Interconnectent les appareils
  Nommez les trois types de supports
Routeur: Router
Commutateur: Switch
Pare-feu: Firewall

## Slide 14: Protocoles et communications réseau Règles de communication
Identification de l'expéditeur et du destinataire
Utilisation d'une langue et d'une syntaxe communes
Vitesse et rythme d'élocution
Demande de confirmation ou d'accusé de réception
Codage des messages
Format et encapsulation des messages
Taille des messages
Synchronisation des messages
  Contrôle de flux / congestion
Options de remise des messages (type de communication)
  Monodiffusion (unicast 1 à 1): 1 émetteur à 1 récepteur
  Multidiffusion (multicast 1 to n):
    un émetteur et plusieurs récepteurs (qui ne sont pas forcement dans le même réseau). Exemple visio-conférence
  Diffusion (broadcast):
    un émetteur vers toutes les machines dans le même réseau
    un message de brodacast ne peut pas quitter les frontières d’un réseau
Exemple : Communication entre un client et un serveur web

## Slide 15: Protocoles et communications réseau Règles de communication
Exemple : Communication entre un client web (Firefox ou IE ou Opéra,…) et un serveur web
Emetteur | ?
Récepteur | ?
Langue | ?
Type de communication | ?
Encapsulation | ?

## Slide 16: Protocoles et communications réseau Protocoles
Un protocole de communication est l’implémentation d’un ensemble de règles de communication
Exemple: Communication entre un client et un serveur web avec le protocole HTTP
L’URL http://www.cisco.com/index.html est donnée au navigateur par l’internaute
Le navigateur en extrait le nom du serveur 'www.cisco.com' et à partir de cette information sait comment trouver l’adresse IP du serveur Web distant
  Grace à un service DNS (qu’on expliquera plus tard)
Une connexion TCP/IP basée sur les protocoles TCP/IP est établie entre le navigateur et le serveur Web distant
Une requête HTTP demandant la ressource '/index.html' est alors transmise par le navigateur
Le serveur Web trouve la ressource correspondante et en renvoie le contenu dans une réponse HTTP
Le navigateur est désormais capable d'afficher le fichier HTML à l'internaute

## Slide 17: Protocoles et communications réseau Encapsulation
Adresse IP du serveur web: 72.163.4.185
Adresse IP (logique) de cet ordinateur: 192.1681.1
Adresse MAC (physique) de cet ordinateur: 0A:5B:1D:4C:12:2E
Adresse MAC (physique) de la passerelle 2B:4C:2A:44:1C:4B
Requête http
Encapsulation de la requête http
La requête http
Requête envoyée du navigateur (N° port TCP source) vers le serveur web (N° port TCP de destination 80)
Requête envoyée de la machine @IP 192.168.1.1 vers la machine @IP 72.163.4.185
Requête envoyée de la machine @MAC 0A:5B:1D:4C:12:2E
vers le l’@MAC 2B:4C:2A:44:1C:4B
de la passerelle
Application
Protocole HTTP
Transport
Protocole TCP
Réseau
Protocole IP
Accès:
Ethernet

## Slide 18: Protocoles et communications réseau Encapsulation
Adresse IP du serveur web: 72.163.4.185
Adresse IP (logique) de cet ordinateur: 192.168.1.1
Adresse MAC (physique) du serveur: 3C:50:1A:4B:10:2A
Adresse MAC (physique) de la passerelle C0:DA:0A:22:1D:20
La réponse
Réponse envoyée du serveur web (N° pour TCP source 80) vers le navigateur web (N° port TCP de destination)
Réponse envoyée de la machine @IP 72.163.4.185
vers la machine @IP 192.168.1.1
Réponse envoyée de la machine @MAC 3C:50:1A:4B:10:2A
vers le l’@MAC C0:DA:0A:22:1D:20
de la passerelle
Application
Protocole HTTP
Transport
Protocole TCP
Réseau
Protocole IP
Accès:
Ethernet
Réponse http
Encapsulation de la réponse

## Slide 19: Protocoles et communications réseau Normes et standards
Une norme est un ensemble de règles qui détermine une manière de procéder
Les normes permettent l’interopérabilité au niveau global
Organismes de standardisation
ISO (International Organization for Standardization)
EIA (Electrical Industries Association) (ECIA aujourd’hui)
TIA (Telecommunications Industry Association)
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers)
IUT-T (secteur de la standardisation des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications IUT)
Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
IETF (Internet Engineering Task Force)
RFC (Request for Comments)

## Slide 20: Protocoles et communications réseau Modèle OSI
Modèle théorique modulaire OSI (Open System Interconnection) norme de l’ISO
Router
Switch
Emetteur
Récepteur

## Slide 21: Protocoles et communications réseau Modèle TCP/IP
Modèle imposé de facto : implémentation par le DARPA
(département de la défense américaine)
Emetteur
Récepteur
Router
Switch
TCP ou UDP
IP
Ethernet (dans le cas d’un réseau Ethernet)
TCP ou UDP
IP
Ethernet

## Slide 22: Séance suivante : Exploration réseau en salle TP
Objectifs
  Comprendre le modèle TCP/IP
  Identifier les protocoles applicatifs
  Comprendre le rôle
    de la couche « Transport » : TCP et UDP
    de la couche « Internet » : IP
    de la couche « Access » : Ethernet
  Identifier les équipements réseau et le câblage de la salle de TP
  Communication entre 2 PC du même réseau
  Reconnaître les différents types de câbles réseau et leurs utilisations

## Slide 23: Pour réviser
Module 4ETI-CRP-2018-2019 sur le site de cisco.netacad.com
  Lire le chapitre 3
Auto-évaluation (Très fortement conseillée)
  Répondre aux questions de l’examen de fin de chapitre 3 en ligne
  Répondre au questionnaire du chapitre 3 en ligne