## Slide 1: Module Concepts des Réseaux et Protocoles (CRP)
7ème séance : TP Adressage IPv4 et segmentation des réseaux IP
Taghrid Asfour

## Slide 2: TP Réseaux locaux commutés
Objectifs
Définir un plan d’adressage IP
Configurer les routeurs
Configurer le routage statique de manière optimale
Configurer un serveur DHCP pour l’attribution dynamique d’@IP
Etapes
Définir un plan d’adressage IP VLSM pour CPE
Configurer le réseau de CPE (hôtes et routeurs)
Configurer et optimiser le routage statique
Configurer un serveur DHCP (partie optionnelle)

## Slide 3: Organisation
Travailler par groupe de 3 ou 4 élèves maximum
Chaque groupe dispose de
  3 routeurs
  3 PCs
  2 câbles consoles
  3 câbles Ethernet croisés
  2 câbles séries VT35
  Si les routeurs choisis ne disposent pas d’interfaces séries alors vous pouvez utiliser les interfaces Ethernet
Faire le plan d’adressage VLSM avant de commencer le travail sur le matériel

## Slide 4: EtapE I
Plan d’adressage VLSM

## Slide 5
Travail à faire:
  Proposer un plan d’adressage VLSM du réseau suivant
  Valider votre plan avec l’enseignant avant de passer aux étapes suivantes
Notes: Pour les profs: Expliquer l’intérêt d’utiliser les interfaces de Loopback dans notre cas
Pour les élèves qui n’arrivent pas à faire le plan VLSM vous pouvez leur donner le plan dans le slide masqué suivant

## Slide 6
Un plan VLSM possible
164.4.240.0/20
SR1 164.4.240.0/22
SR2 164.4.244.0/22
164.4.248.0/22
164.4.252.0/22
SR3
164.4.248.0/23
164.4.250.0/23
SR4
164.4.250.0/24
SR5
164.4.251.0/24
Interconnexion R1-R2 164.4.252.0/30
Interconnexion R2-R3 164.4.252.4/30

## Slide 7: EtapE II
Configurer le réseau de CPE (hôtes et routeurs)

## Slide 8
Travail à faire
  Configurer les hôtes: @IP, masque et @IP de la passerelle
  Configurer les interfaces des routeurs: @IP, masque et « no shutdown »
  Configurer le routage statique de manière optimisée sur les 3 routeurs
  Tous les hôtes et les interfaces de loopback doivent communiquer ensemble suite à vos configurations

## Slide 9: EtapE III
Configurer un serveur DHCP

## Slide 10: Un peu de théorie: DHCP
Attribuer les adresses IP dynamiquement aux hôtes
Fonctionne en mode client/serveur
Requête DHCP

## Slide 11: Un peu de théorie: DHCP

## Slide 12: Un peu de théorie: Le protocole DHCP

## Slide 13: Un peu de théorie: Les informations envoyées par DHCP
Un serveur DHCP est capable de répondre à une requête cliente avec les informations suivantes:
  Une adresse IP valide avec le masque
  L’adresse de la passerelle
  L’adresse du serveur DNS
  Le « lease time »
    Le temps pendant lequel le client garde ces informations
  Etc…

## Slide 14: Un peu de théorie: Serveur DHCP et Relay DHCP
Les étapes de configuration d’un serveur DHCP sur un routeur:
  Définir les pools d’adresses IP à attribuer à chaque réseau
  Exclure les adresses que l’administrateur attribue statiquement (serveurs, interfaces des routeurs,…)
Un Relay DHCP doit être configuré sur les routeurs distants
  Le but est d’indiquer au routeur distant l’adresse IP du serveur DHCP
Serveur
Relay
Requête DHCP: broadcast vers le serveur
Requête DHCP: broadcast vers le relay DHCP
Réponse envoyée du serveur au client par unicast
Requête DHCP encapsulée dans un message unicast et envoyée vers le serveur
Réponse envoyée du serveur au relay par unicast
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
Réponse envoyée du relay au client par unicast

## Slide 15: Un peu de théorie: Exemple de configuration d’un serveur et d’un Relay DHCP
Notes: Pour les profs:
Bien expliquer cet exemple

## Slide 16
Travail à faire:
  Configurer un serveur DHCP sur R1
  Configurer un Relay DHCP sur R2
  Configurer un Relay DHCP sur R3
  Configurer les hôtes (PC0, PC1 et PC2) pour récupérer les @IP par DHCP
  Attention: les interfaces des routeurs (Fa0/0 et loopback doivent être attribuées statiquement dans notre cas)

## Slide 17: Pour réviser
Module 4ETI-CRP-2018-2019 sur le site de cisco.netacad.com
  Lire le chapitre 8 (A votre rythme à l’école ou chez vous)
Auto-évaluation (Très fortement conseillée)
  Répondre aux questions de l’examen de fin de chapitre 8 en ligne
  Répondre au questionnaire du chapitre 8 en ligne